附件

# 2019—2020年西安市水污染防治技术指导目录

| 序号 | 技术名称 | 技术提供单位 | 适用范围 | 技术内容简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业废水治理及循环利用技术 |
| 1 | 双室一级、二级除盐水处理技术 | 西安净源水处理科技有限公司 | 原水溶解性固体物小于等于1700mg/L的天然水和污水的脱盐处理 | 采用双室设计的高流速双室床设备，可以配比不同型号的定制树脂，增大树脂交换容量，使设备运行周期更长，再生频次更低，起到了减少废水排放量的效果；床体能够实现“平推流”的运行模式，防止偏流引起的出水不合格，减少了树脂的补充；创新的水帽结构满足水帽在运行过程中强度的要求，实现低阻力运行状态。日处理污水1200-4800m³/天，处理后出水可达到二级除盐水的标准。 |
| 2 | 污水生态处理技术 | 陕西天安环保科技有限公司 | 城镇污水厂的新建以及氧化沟、CASS、SBR与A2/O等传统工艺的提标改造；农村污水一体化处理；黑臭水体的生态修复 | 本技术通过在反应系统嵌入挺水植物与除臭填料，构建适宜微生物生长繁殖的生态系统，并通过对污水生化反应的合理分区，结合填料结构与密度差异化，最大限度优化生物相，针对性的去除污染物。模糊智能化控制技术可确保处理过程处于最佳状态。本技术可减少剩余污泥产量，阻止臭味的逸散，改善景观环境。处理后出水部分指标可达地表水III类。 |
| 3 | 油气田钻采废液物化-生物全流程耦合资源化技术 | 西安建筑科技大学 | 油气田钻采废液处理 | 针对油气开发产生的超高浓度悬浮物、高盐分、高粘度、高浓度有机质的钻采废液，采用多重物化-生物耦合技术，将污染物的化学转化、吸附凝聚、高效分离等过程合理优化组合，解决了污染物相间转移、定向氧化、强化富集、无害化分解等一系列技术难点，实现了油气田钻采废液的高效处理与多途径再生利用，多重物化处理系统处理时间≤3h，生物工程技术处理时间1~3个月，处理模式为2种：集中处理及资源化利用模式和随钻并行处理及资源化利用模式。 |
| 生活、农业、畜禽养殖水污染防治技术 |
| 4 | 全自动智能一体化分散式生活污水治理装备 | 陕西碧源环保科技有限公司 | 农村生活污水、景区生活污水以及农家乐、学校、酒店别墅、公园景观水、养老院等未覆盖管网的区域污水处理的需求 | 本技术整合国际先进的生物膜水技术、多级溢流生化处理技术、物联网GPRS智能控制技术。整套装置模块化设计，工艺选择可因地制宜，具有即接即用、安装快捷方便、处理效果好、占地面积小、无人值守、无需加药、污泥量极少的特点。维护单位可通过运行维护平台进行分析、管理、并判断故障原因做出及时处理，实现了分散式污水运行维护的规范化高效管理。处理后出水可稳定达到GB18918-2002一级A标准，可排放或回用于冲厕、绿化、景观等资源化利用。 |
| 5 | 高效节能智能化污水处理技术 | 陕西厚亿节能环保新材料科技有限公司 | 住宅、市政、医院等生活污水的处理;纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等工业有机废水的处理 | 基于该技术的生活污水处理系统由五个子系统组成：MBR处理子系统,该子系统将微生物处理技术和膜分离技术相结合，取代传统工艺中的二沉池；除磷絮凝子系统,保证出水总磷含量达标；太阳能集热温度维持子系统,保证微生物处于最佳的生化温度；智能化控制子系统,可全自动化无人值守运行，并集成远程模块，方便远程监控、管理和维护；清水利用子系统,进一步对水质进行提标。适用于日处理量为10m³-200m³的小型生活污水处理站，处理后出水达到GB18918-2002一级A标准。 |
| 6 | 乡镇污水处理低成本全过程控制技术 | 陕西省环境科学研究院 | 村镇污水处理 | 采用“A/O+人工湿地”处理技术。从乡镇污水处理厂的设计、建设、运行等多个环节进行低成本全过程控制，应用污染负荷优化分配技术和太阳能耕水机等多项设备，实现乡镇污水处理低成本处理。 |
| 7 | 隧道水及施工场地洗罐水处理智能设备 | 西安容达环保有限公司 | 施工场地隧道水,商品混凝土拌合站废水的处理 | 本技术采用“格栅+絮凝+压滤”。格栅除去隧道水、洗罐车水中大的砂石颗粒，絮凝工艺采用投加絮凝剂使水中悬浮物微粒集聚变大形成絮体，最后通过压滤实现泥水分离。通过此装置处理的隧道水、洗罐车水，泥水分离效果好，操作简单，无过滤装置等的反洗，泥量大时可直接压成泥饼，泥饼含水率低。日处理污水量5-500m³/d。处理后出水部分指标达到《地表水环境质量标准》IV类水质标准。 |
| 8 | 城镇污水处理厂脱氮除磷技术 | 西安建筑科技大学 | 城镇生活污水处理 | 应用活性初沉池、碳源优化配置技术等对城市污水进行处理，提高总氮、总磷处理效果40%以上。在污水厂生物处理前端实现了固有碳源生物利用性的高效转化，可使生物处理系统进水中的SCOD与VFA提高30%-35%，SCOD/TN与 SCOD/TP升高45%~50%，同时避免外加碳源带来的额外费用。通过分段进水与工艺调控，将污水中优质碳源优先配置聚磷菌利用，减少反硝化细菌对优质碳源的掠夺，出水TN低于15mg/L，出水TP低于0.8mg/L，处理后出水稳定达到GB18918-2002一级A标准。 |
| 9 | 臭氧紫外强化多级生物膜法处理技术 | 陕西安得科技股份有限公司 | 农业及生活废水（农村生态环境整治） | 本技术采用多级生物膜法（多级曝气生物滤池）结合管式臭氧紫外催化氧化深度处理，可用于农村污水、畜禽养殖等分散式污水处理，实现超低排放标准。日处理量可达5万吨/天，处理后出水可达到GB18918-2002一级A标准。 |
| 10 | 高效微生物处理技术（BARMS）&高效悬浮物分离系统HMST组合 | 陕西泓泽益清环保科技有限公司 | 市政污水、农村污水一体化处理设施、印染污水、海鲜加工污水、磷肥加工行业等、河道及黑臭水体修复治理等 | 本技术将BARMS技术与高效悬浮物分离系统HMST组合应用于一体化处理设备，代替传统的活性污泥法加MBR膜分离系统组合，可实现高效的固液分离、稳定优异的出水水质、极低的剩余污泥产量等。BARMS技术菌种可应用于市政以及工业类废水，日处理量比原有工艺下处理量扩大了2-10倍。处理农村污水，日处理量为10-200吨，处理后出水可达GB18918-2002一级A标准。 |
| 11 | 针对农村分散式污水的多级生物接触氧化工艺 | 陕西朗正环保科技有限公司 | 分散式农村生活污水，处理规模为10～500m³/d，特别对于低流量间歇性排放污水有效 | 本技术的核心工艺为泥膜共混型生物膜法污水处理工艺，实现单一至多梯段处理污水，实现污染物的高效去除。采用优化的双桶结构，增加单位体积内水力停留时间；优选三维螺旋生物绳填料及其结构布置，增强优势菌群以强化微生物代谢功能，提高活性污泥凝聚沉淀性；同时曝气系统实现自动化，并优化了各配件的布局。日处理污水10～500m³/d，处理后出水可达GB18918-2002一级A标准。 |
| 水环境监控预警技术 |
| 12 | 地下水水位、水温自动监测测报系统 | 西安欣源测控技术有限公司 | 环保部门、地质环境监测、水利系统、矿业系统等行业的地下水文长观孔水位、水温自动监测 | 本系统主要由KJ402-FB-I一体化压力式地下水位水温测量仪、传感器、数据处理软件等组成，将无线通信技术、单片机技术及网络通讯技术等相结合，实现了对监测数据自动测报、汇集和处理的目标。监测仪通讯满足SL651-2014《水文监测数据通信规约》、国家地下水监测工程（水利部分）监测数据通信报文规定的要求。传感器通过软硬件温度补偿，克服了温漂引起的测量误差，测量精度高，工作稳定、可靠。数据处理软件按照《 SL 586-2012 地下水数据库表结构及标识符》设计。系统具有测量精度高、范围大、功耗小、智能供电和全天候无人值守、操作简便等特点。 |

西安市科学技术局办公室                  2019年12月9日印发